# WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW OZE

# Warunki uczestnictwa Wykonawcy

- Wykonawca składa, w wyznaczonym przez Gminę terminie, kompletne zgłoszenie na wykonywanie mikroinstalacji OZE: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, instalacji pompy powietrznej c.w.u., instalacji kotła na biomasę, zgodną z załącznikiem nr 8 do procedury grantowej.

- Wykonawca, który spełnia warunki określone w niniejszych wytycznych i spełni parametry minimalne zostanie dopuszczony przez Gminę i Inspektora nadzoru inwestorskiego do świadczenia montażu instalacji OZE oraz zostanie wpisany na listę potencjalnych Wykonawców instalacji OZE na terenie Gmin Żarki.

- Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Gminy i Inspektora nadzoru polegających m.in. na:

- działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji;

- terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Grantobiorcą;

- zgodnych z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z Grantobiorcą, Koordynatorem projektu oraz przedstawicielami Gminy.

- Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży oraz zgłoszonych skarg, zażaleń i pochwał. Gmina sporządzi listę w/w informacji, która będzie udostępniana.

- Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą wykonywanej instalacji OZE.

- W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Wytycznych dla wykonawców instalacji OZE, nieprawnego oraz Procedury realizacji projektu grantowego – dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki może wykluczyć Wykonawcę z projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimalne parametry techniczne oraz udzielić gwarancji i rękojmi na instalowane urządzenia.

- W ramach składanej danemu Grantobiorcy oferty na wykonanie instalacji Wykonawca wraz z ofertą cenową przedstawi Grantobiorcy nieodpłatnie projekt koncepcyjno-techniczny oraz szczegółowy kosztorys ofertowy w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji. Oferty składane będą wyłącznie na drukach dostarczonych przez Grantobiorcę lub udostępnionych przez Grantodawcę.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu na Wykonawcę w Projekcie, a dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# Termin i miejsce składania zgłoszeń

- Termin składania zgłoszeń – nabór ciągły nie dłużej niż ………………. roku.

- Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17,42-310 Żarki.

# Ostateczny wybór Wykonawcy

- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokonuje Grantobiorca, spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Inspektora nadzoru.

- Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania minimum 1 zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnego wykonawcy, przeprowadzenia badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną, w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.

- Wykonawca w ramach składanej oferty opracuje nieodpłatnie projekt koncepcyjno-techniczny oraz szczegółowy kosztorys ofertowy w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji.

# Procedura wykonania instalacji

Wybrany przez Grantobiorcę Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić proces montażu instalacji wg następującej kolejności:

- Wykonawca i Grantobiorca podpisują umowę na wykonanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

- Wykonawca przedstawi Grantobiorcy oraz Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt techniczno-wykonawczy, kosztorys i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, instalacji pompy powietrznej c.w.u., instalacji kotła na biomasę, w zależności od rodzaju instalacji w budynku.

- Przedstawiona dokumentacja wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz z Grantobiorcą przed jej wykonaniem i musi zostać przez nich zaakceptowana w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić sugestie i zmiany w dokumentacji projektowej zasygnalizowane przez Inspektora nadzoru.

- Po akceptacji opracowanej dokumentacji Wykonawca przystępuje do montażu instalacji zgodnie z podpisaną umową.

- Grantobiorca wraz z Inspektorem nadzoru mają prawo przeprowadzić kontrolę jakości robót polegającą na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową (porównanie  wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową oraz  stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów).

- Po wykonaniu wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Grantobiorcę o terminie odbioru robót, ustalonego przez Inspektora nadzoru.

- Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów (w tym opinii kominiarskiej powykonawczej), jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

- Przy przekazywaniu  instalacji  do  eksploatacji  Wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć  Grantobiorcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

- zaktualizowany projekt techniczno-wykonawczy, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duży zakres zmian;

- zaktualizowany kosztorys powykonawczy;

- protokoły z zakończonych prac montażowych i przeprowadzonego próbnego uruchomienia instalacji.

- Wyliczony efekt ekologiczny wraz z metodologią zgodnie z procedurą grantową.

- Protokół  odbioru  końcowego  nie  może  zawierać  postanowień  warunkowych.

# Postanowienia końcowe

- Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści Wytycznych dla wykonawców instalacji OZE w trakcie realizacji projektu.

- Obowiązkiem wykonawcy jest śledzenie zmian dotyczących Wytycznych dla wykonawców instalacji OZE i Procedury realizacji projektu grantowego – dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

- Niniejsze Wytyczne stanowią integralną część realizacji projektu. Strony składając wniosek lub ofertę wyrażają zgodę na postanowienia Wytycznych oraz Procedury realizacji projektu grantowego.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA KAŻDEJ Z MIKROINSTALACJI OZE

- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV panele fotowoltaiczne)

Instalacje fotowoltaiczne należy dobrać w oparciu o bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne gospodarstwa domowego, w oparciu o możliwości techniczne i moc przyłączeniową obiektu.

- Moduły polikrystaliczne o mocy minimum 260 Wp

- Sprawność systemu PV minimum 80%.

- Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu, dopuszcza się konstrukcję ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora.

- Moduły musza być zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, PN-EN 61215-1-1:2016-10, PN-EN 62716:2014-02

- Inwerter powinien umożliwiać:

- gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  w  instalacji,

- podłączenie  modułu  komunikacyjnego do przesyłania danych,

- kontrolowanie procesu przekazywania energii,

- archiwizację danych pomiarowych,

- obligatoryjnie dla instalacji do 3 kWp wymagany jest inwerter jednofazowy. Dla instalacji od 3,1 kWp do 4,6 kWp o rodzaju inwertera decyduje Mieszkaniec (1 czy 3 fazy). Dla instalacji od 4,7 kWp - 3 fazy (wyjątkiem jest sytuacja kiedy w domu mieszkaniec ma 1 fazę )

- Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł fotowoltaiczny | szt. | uzależniona od mocy zestawu |
|  | Skrzynka - ograniczniki przepięć typ AC | szt. | 1 |
|  | System montażowy – konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |
|  | Okablowanie | kpl. | 1 |
|  | Konektory MC4 (+ oraz -) | Kpl. | 1 |
|  | Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC | kpl. | 1 |
|  | Inwerter | szt. | 1 |
|  | Konektory MC4 (+ oraz -) | kpl. | 1 |
|  | Materiały montażowe | kpl. |  |
|  | Inne niezbędne materiały konieczne do zamontowania kompletnej instalacji | kpl. | 1 |
|  | Prace montażowe | szt. | 1 |

- INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SŁONECZNE)

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Liczba montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

- Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK  (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1600 W.

- Kolektor słoneczny płaski.

- Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą  PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm.

- Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni absorbera 79,00%.

- Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta kolektorów z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna) lub materiałów ocynkowanych, lakierowane.

- Zbiornik solarny powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w dwie wężownice ze stali nierdzewnej gładkiej.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Instalacja musi posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- kolektory solarne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,

- podgrzewacz wody – 10 lat,

- pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,

- sterowniki 5 lat gwarancji,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym | szt. | Uzależniona od wielkości zestawu |
| 2. | Zasobnik solarny dwuwężownicowy | szt. | 1 |
| 3. | Grupa pompowa solarna | kpl. | 1 |
| 4. | Sterownik | kpl. | 1 |
| 5. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej | szt. | 1 |
| 6. | Zawory w tym antyoparzeniowy | kpl. | 1 |
| 7. | Filtr wodny | szt. | 1 |
| 8. | Reduktor ciśnienia | szt. | 1 |
| 9. | Licznik ciepła (ciepłomierz) lub sterownik, który będzie zliczał energię | szt. | 1 |
| 10. | Odpowietrznik | szt. | 1 |
| 11. | Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy | szt. | 1 |
| 12. | Rury instalacyjne | kpl. | 1 |
| 13. | Płyn solarny | kpl. | 1 |
| 14. | Czujniki temperatury | kpl. | 1 |
| 15. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnej | kpl. | 1 |
| 16. | Prace montażowe | kpl. | 1 |

- POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

- Pompy muszą być wyposażone w grzałki elektryczne o mocy min. 2 kW, które zapewnią c.w.u. w wypadku niedoboru.

- Wysokość urządzenia dostosowana do uwarunkowań technicznych pomieszczenia.

- Zbiornik powinien być wykonany z emalii z anodą tytanową.

- Pompa ciepła musi posiadać współczynnik efektywności COP nie mniejsze niż 2.00.

- Urządzenie jest rozumiane jako jedność, w uzasadnionych przypadkach można zastosować zasobnik i pompę jako osobne urządzenia.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Instalacja musi posiadać licznik ciepła.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa ciepła wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |
| 2. | Zasobnik c.w.u. wraz z zestawem montażowym o pojemności dobranej do danej lokalizacji (osobny lub wbudowany w pompę) | kpl. | 1 |
| 3. | Zestaw instalacyjny c.w.u., w tym zawór, grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ciepłej/zimnej wody użytkowej | kpl. | 1 |
| 4. | Licznik ciepła (ciepłomierz) | szt. | 1 |
| 5. | Rury instalacyjne wraz z izolacjami cieplnymi | kpl. | 1 |
| 6. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pompy | kpl. | 1 |
| 7. | Prace montażowe | kpl. | 1 |

- KOTŁY NA BIOMASĘ (PELLET)

- Urządzenie grzewcze na paliwo biomasa typu pellet.

- Moc kotła dobrana w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

- Minimalna sprawność kotła – nie mniej niż 88%.

- Kocioł powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Urządzenia grzewcze muszą spełniać wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012.

- Zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo.

- Pojemność zasobnika dobrana w ten sposób, aby zapewnić możliwość co najmniej 3-dniowej pracy kotła bez konieczności załadunku paliwa 200/400 dm3

- Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa.

- Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy (pelletu).

- Gabaryty kotła na biomasę należy dobrać do uwarunkowań technicznych kotłowni budynku mieszkalnego.

- Kocioł powinien posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa oraz automatyczny podajnik.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie grzewcze na paliwo biomasa typu pellet - kocioł na biomasę | szt. | 1 |
| 2. | Zasobnik | kpl. | 1 |
| 3. | Automatyka do kotła | kpl. | 1 |
| 4. | Licznik ciepła (ciepłomierz) lub wbudowany system monitorowania produkowanej energii | szt. | 1 |
| 5. | Pompa dla prawidłowego obiegu i funkcjonowania instalacji c.o. | szt. | 1 |
| 6. | Zawory | kpl. | 1 |
| 7. | Zespoły rurowe, izolacje rurociągów | kpl. | 1 |
| 8. | Naczynie zbiorcze | kpl. | 1 |
| 9. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kotła | kpl. | 1 |
| 10. | Prace montażowe | kpl. | 1 |

# Footnotes

Dotyczy kotłów na biomasę.